## Slide 1: 2021 匠心工业美
作品名称：单输入可变距夹具
团队名称：2队
团队成员：车昊、徐翊豪、周宇航
指导教师：徐连香 季文超

## Slide 2
目的及意义
目的：视频中两道工序之间需要改变工件间距，目前只有人工操作，导致生产节拍较慢，因此设计一款夹具提高生产节拍。
意义：加快生产节拍，提高生产效率
视频演示

## Slide 3
设计理念
本次设计的意愿是想通过单一输入，完成多个爪具之间的抓取以及变距两个过程。整个流程分为爪具夹紧、爪具与爪具之间变距、爪具放松、爪具回到初始状态四个过程。具体流程如下：首先是圆柱凸轮的旋转输入，此时与圆柱凸轮联动的盘装凸轮旋转到近毂，两个爪体之间的弹簧提供夹紧力进行夹紧操作，然后旋转到一定角度，待爪具完全夹紧之后，圆柱凸轮运动到相应角度进行变距操作，变距完成后盘状凸轮推动推杆放松爪具放下工件，最后圆柱凸轮推动爪具回到初始状态。整个过程使用单一的旋转输入，完成变距和加紧放松两个输出，相比于使用气动原件进行加紧与放松，本设计更加节约了气缸的使用，局限性更少，适用性更广。

## Slide 4
设计软件:
SOLIDWORKS三维机械设计系统
Soildworks是一款在windows环境下进行机械设计的软件，是一个以设计功能为主的CDA/CAE/CAM软件，其界面操作完全使用Windows风格，具有人性化的操作界面。
功能强大、易学易用和技术创新是solidworks的三大特点。
Solidworks能够提供不同的设计方案、减少设计过程中的错误以及提高产品质量。Solidworks不仅提供如此强大的功能，同时对于每个工程师和设计者来说，操作简单方便、易学易用。

## Slide 5
目录
装配体运动模拟
零件绘制
装配体建立
总结
圆柱凸轮加工仿真

## Slide 6
零件绘制
圆柱凸轮
圆柱凸轮推杆
内部侧板
盘状凸轮
盘状凸轮推杆
爪体
弹簧座
连接杆
返回

## Slide 7
圆柱凸轮
圆柱凸轮推杆
圆柱凸轮在设计上采用四合一的理念，使得最多可以同时有4个工件进行变距，提高了效率。在设计上采用曲线包覆在曲面上的方法。
圆柱凸轮推杆两边的伸出部分穿过爪体，带动爪体变距，中间的孔插入连接杆用于限制推杆的活动。
返回

## Slide 8
盘状凸轮
盘状凸轮推杆
盘装凸轮通过键与圆柱凸轮的轴连接，实现联动。凸轮的近端和远端分别拥有90度角的行程，用于保持圆柱凸轮进行变距时使爪具保持夹紧状态或放松状态。
盘装凸轮推杆两孔与长连接杆链接，凸轮推动推杆，推杆带动爪体进行夹取与放松。
返回

## Slide 9
爪体
内部侧板
爪体的前方开两孔用于与长连接杆连接，侧面开一个通孔与螺纹孔，通孔与圆柱凸轮推杆链接，螺纹孔与弹簧座连接。
内部侧板用于固定各个零件之间的位置关系，与连接杆协同使用。
返回

## Slide 10
弹簧座
连接杆
弹簧座与爪体进行连接，两个爪体之间用拉簧进行约束，提供较为固定的夹紧力。
连接杆分为长短两种，长杆用于盘装凸轮推杆的连接，短杆用于其他零件的连接。
返回

## Slide 11
装配体建立
第一步安装圆柱凸轮和四根圆柱凸轮推杆。
返回

## Slide 12
装配体建立
第二步安装动爪。将四根圆柱凸轮推杆穿过动爪，再用长杆限制动爪位置。
返回

## Slide 13
装配体建立
第三步安装盘状凸轮和推杆。推杆穿过两根长连接杆，盘装凸轮通过键与圆柱凸轮联动
返回

## Slide 14
装配体建立
第四步安装动爪，圆柱凸轮推杆的另一端穿过四根动爪，再由四根短连接杆确定位置。
返回

## Slide 15
装配体建立
第五步安装外壳。
返回

## Slide 16
装配体运动模拟
利用solidworks motion插件进行运动分析及模拟，便于后期分析数据。
返回

## Slide 17
整体运动效果
松开
变距
夹紧
变距
返回

## Slide 18
内部结构运动演示
返回

## Slide 19
弹簧部分运动演示
返回

## Slide 20
圆柱凸轮加工仿真
利用solidCAM对比较难加工的软件进行加工模拟，操作生成后还可以直接生成G代码，方便后续加工操作，节约设计时间。生成的部分代码如下。
返回

## Slide 21
仿真视频
返回

## Slide 22
总结
一、本次设计以solidworks为平台，阐述了solidworks机械设计的相关技术，从设计过程来看，通过软件进行零件的设计非常的方便快捷，也十分准确，并能够及时通过软件发现设计上的缺陷和错误并快速修改。再后续的装配及模拟上，软件也具有相当的优势，显著缩短了研发周期，提高了研发效率，降低了研发成本。
二、结构的设计以及关键零件的建立是本次设计的难点。设计的优点在于做到了单一输入，多个输出，减少了动力原件的使用。另外通过简单修改一些相关零件可以做到兼容所有类似的工序，这也是本次设计的优势所在。
三、由于时间问题，对于设计整体的空间尺寸设计还不是很完善，零件与零件之间不够紧凑，空间利用率不高。另外对于材料的选择方便暂时没有考虑，这些问题会在后续的工作中改进。

## Slide 23: 感谢您的观看