## Slide 1: 小型播种一体机的设计
答辩人：付源博

## Slide 2
目录
创作背景及意义
01
主要功能的设计
02
产品优势
03
实现目标
04

## Slide 3: Part 01
创作背景及意义

## Slide 4
大型耕种一体机
成本高
耕种方便省力
适合用于大片农田
中型耕种一体机
成本适中
耕种方便
适用于农村中型农田
1.创作背景及意义

## Slide 5
背景:我国西部耕地面积小，分布零星，少有大规模种植地，多为家用耕地，国内外所发展完善的播种机难以很好解决西部耕地种植情况，则需要补充小型播种机来更好的适配我国西部耕地种植情况。

## Slide 6
Part 02
主要功能的设计

## Slide 7
2.主要功能的设计
本产品由水箱，种子导管，导水软管，螺旋按压结构，种子拉杆以及钻头五部分构成，以此将润土，挖坑和播种三个过程进行了整合。
5.水箱
3.种子导管
4.导水软管
2.种子拉杆
1..螺旋按压结构

## Slide 8
2.主要功能的设计
按压转动螺旋升降结构节省了能源的利用，
且相比于抽拉式结构更加省力。

## Slide 9
2.主要功能的设计
设备的挖坑设备（钻头），由按压自动转动结构控制，按压装置控制转头的转动。钻头和转杆中间由连接器，达到可替换的效果。

## Slide 10
2.主要功能的设计
我国具有多种类型的土壤，且其软硬程度不一，则需要要不同的钻头来适配多样的土壤。

## Slide 11
2.主要功能的设计
图一为播种的控制杆，图二为播种的导管，图三为控制出口高度的卡槽，图四为播种的出口。导管口与钻头间的距离可以控制种间距。当要播种时拉起图一中的横杆，外壳会上拉至图三筒壁的位置中的卡槽，种子从图四中落出，即可完成播种。
拉杆
图一
图二
图三
图四

## Slide 12
2.主要功能的设计
各式各样的种子
常用种子大概在2—8mm

## Slide 13
Part 03
产品优势

## Slide 14
轻松
环保
简便
可控
1.将种植的挖坑、润土、播种三个步骤
结合，使耕种更加轻松方便，有效提高
了种植效率和减轻了劳作者的负担，也
提高了种植者的兴趣。
2.该装置采用按压自动转动结构挖坑，使
按压更加方便，并且按压后会自动恢复，
相较与大型机械更加环保，更加节约，符
合我国农业发展中的环保理念。
3.技术创新
3.该产品的钻头为可拆卸钻头，可根据
不同的土地更换不同的钻头，更换时只
需将钻头取下即可(旋转即可取下）。
4.利用种子导管与转头的自带间隔，精准
把控种子直间的间距，种子导管与转头距离
可调节，可以更好地适配更多种子所需要
的生长环境间距。

## Slide 15
3.产品优势
1.环保，无污染，符合我国的环保理念和农业发展趋势。
2.成本低，更加方便便捷，更加适用于小片农田，能够补充我国农业缺点。
3.可以应对不同硬度的土地，其钻头为可拆卸机构，可以根据不同硬度的土地来更换钻头。

## Slide 16
Part 04
实现目标

## Slide 17
做出产品的实体并可以投放到家庭的应用中
1
能够有效填补我国小块农田种植麻烦问题，并减轻劳作者的负担。
2
4.实现目标

## Slide 18
恳请各位老师评判指正