## Slide 1
探海神器
让水底世界一览无余
创客组

## Slide 2
目录
1
2
3
产品研发
4
产品现状
作品简介
研究背景

## Slide 3
研究背景—政策导向
----习近平总书记在党的二十大报告中指出
要推动海洋科技实现高水平自立自强，加强原创性
引领性科技攻关，把装备制造牢牢抓在自己手里
教育部、国家海洋局指出
研发水下机器人，深耕大洋事业
中国科学院强调
探索海洋，非它不可
国家自然资源部提出
建设海洋强国，机器人不可或缺

## Slide 4
目前研究出三条仿生机器鱼，美国研制出世界上第一条真正意义上的仿生机器鱼“ROto Tuna”。
国内仿生机器鱼研究起步较晚，北京航空航天大学、中国科学院自动研究所、哈工程分别研究出三条仿生机器鱼。
生物鱼具有卓越的水中运动能力，可以在持久游速下保持低耗能、高效率。
传统的水下机器人探测器多采用螺旋桨推进,在效率、机动能力、能耗等方面存在不足。
在仿生机器鱼的机械体研发过程中，高度还原了生物鱼在水中的运动参数，无论从机械外形、游动方式、可控性、智能化程度，群体协作能力，都不断在逼近真正的鱼类。
仿生机器鱼作为水下航行器行业的一个重要分支，在海洋资源的勘探、民用领域和海洋军事等方面具有广阔的应用前景和巨大的潜在价值。
研究背景—研究现状

## Slide 5
仿生机器鱼上安装有尾部和胸鳍双驱动系统、导航和通讯系统以及探测系统。
外壳
胸部辅助驱动系统
探测系统
通讯及导航系统
基于鲆鲽鱼生物原型，设计了一种具有扁平体型的双驱动仿生机器鱼。
尾部主驱动系统
作品简介—产品介绍

## Slide 6
尾部主驱动系统由三个舵机、一个尾鳍、一个尾鳍底座构成，舵机和尾鳍形成的驱动方式为三关节驱动。
尾鳍形状设计为具有大展弦比的月牙形，效率高于扇形尾鳍，在高频率摆动模式下，能产生更大的推力。
舵机
尾鳍
作品简介—尾部驱动系统

## Slide 7
作品简介—胸部辅助驱动系统
胸部辅助驱动系统由微型步进电机和胸鳍构成，两个胸鳍分布在躯体左右两侧。
胸鳍选用NACA0012翼型，弦长为50mm，胸鳍和微型步进电机通过螺栓连接固定。

## Slide 8
该探测系统包括用于海底目标探测的前视声纳、激光成像仪、合成孔径声纳、海洋磁力仪。
激光成像仪
合成孔径声呐
前置声呐
压载水舱（仿生鱼鳔）
本产品搭载声/光/磁综合探测系统
作品简介—探测系统

## Slide 9
GPS模块
作品简介—通讯和导航系统

## Slide 10
胸部辅助驱动系统由微型步进电机和胸鳍构成，两个胸鳍分布在躯体左右两侧，胸鳍和微型步进电机通过螺栓连接固定。
尾部主驱动系统由三个舵机、一个尾鳍和一个尾鳍底座构成，舵机和尾鳍形成的驱动方式为三关节驱动；舵机为金属外壳有利于散热；尾鳍形状设计为具有大展弦比的月牙形，在高频率摆动模式下尾鳍能产生更大的推力。
产品研发-技术创新一
尾部三关节驱动系统为主驱动系统，胸鳍驱动系统为辅助驱动系统，可以通过控制左右胸鳍的转动实现零半径转向。。

## Slide 11
航行器外壳体艏部的前端设有激光成像仪，用于海底目标的光学探测；
航行器外壳内中前部下方两侧设有合成孔径声纳，用于海底目标的声学探测；
海洋磁力仪用于海底目标的无源磁探测。
前视声纳设置于航行器艏部下方位置，用于探测正前方和前下方的目标，同时兼顾对障碍的早期预警。
探测系统包括用于海底目标探测的前视声纳、激光成像仪、合成孔径声纳、海洋磁力仪。
产品研发-技术创新二

## Slide 12
产品研发-技术创新三
基于深度卷积神经网络提出一种水下目标检测算法，识别精度达99.5%
增强前
增强后
增强前
增强后
增强前
增强后
该技术经科技查新，具有新颖性，经行业权威专家科技成果评价，处于国内领先水平

## Slide 13
导航系统包括多普勒计程仪、高度计、自导航声纳和GPS天线。
通过多普勒计程仪实现航行距离测量；
通过高度计实现航行高度测量；
通过自导航声纳实现仿生机器鱼的水下导航；
通过GPS天线实现水面定位。
通讯系统包括安装于外壳体内的声发射机、 声接收机、紧急应答器和无线电通讯装置；
通过声发射机和声接收机，实现仿生机器鱼的实时跟踪；
通过紧急应答器，实现安全自救和返回
通过无线电通讯装置，实现母船或基地对仿生机器鱼的指令注入和通讯控制。
产品研发-技术创新三

## Slide 14
产品研发-技术成果
一种基于高频率摆动模式三关节驱动装置
一种具搭载声/光/磁综合探测系统
一种具有多普勒定位的导航系统
一种具有两自由度的胸部辅助驱动系统
一种水下机器人探测推进装置
1项
已申请发明专利
4项
已授权实用新型
1项
已授权外观专利
6项专利
第一发明人均为团队学生成员
专利
4项实用新型专利
1项外观设计专利
1项发明专利

## Slide 15
产品研发-项目成果
技术经过上海科学技术情报研究所查新，未见国内外文献报道，具有新颖性。
设备经过杭州鳌海海洋工程技术有限公司鉴定，符合行业标准，具有可行性。
查新报告
鉴定报告

## Slide 16
产品研发-专家推荐
具有广阔的应用场景
市场需求巨大
研究技术先进
属于行业领先水平
蛟龙号之父崔维成
行业权威专家
刘文智

## Slide 17
1、比较恶劣的工作环境
2、海洋生物观察
采用探测型仿生机器鱼可以容易的进入像沉船内部这样环境复杂的海洋空间，从而完成一般潜水所不能完成的作业任务。
3、海底探测
4、军用方面
探测型仿生机器鱼主要特点之一便是体积小，这样研制成功的小型潜航武器、无人驾驶仿生袖珍潜艇在军事方面具有很大的应用前景。
利用探测型仿生机器鱼体积小、成本低、机动性能好的特点，它将在攻击、侦查、扫雷等方面发挥重大作用。
产品现状—对比与展望
要求工作时间长、承载空间有限、不能加载太多能源、机动性高、空间狭窄等场合，采用探测型仿真机器鱼可较好的完成作业任务。
一般推进器噪声大，很难接近海洋生物，采用静音驱动的探测型仿生机器鱼可解决此问题。

## Slide 18
感谢聆听
请老师批评指正