## Slide 1
基于柔性软指机械手技术的信号塔换检灯泡无人机
基于柔性软指机械手技术的信号塔换检灯泡无人机
基于柔性软指机械手技术的信号塔换检灯泡无人机
Continue队
汇报人：段又嘉

## Slide 2
段又嘉
大数据与智能工程系
计算机科学与技术专业
擅做ppt，擅长编程和单片机
尚孟萍
大数据与智能工程系
计算机科学与技术专业
擅用sw画图
杨洋
大数据与智能工程系
计算机科学与技术专业
擅做ppt
成员介绍

## Slide 3
设计方案
作品简介
作品创新
产品不足与前景展望
目 录
CONTENTS

## Slide 4
设计背景
设计背景
设计背景
PART 01

## Slide 5
项目背景
项目现状
政策背景
设计背景
01
02
03

## Slide 6
政策背景
人工智能是引领这一轮科技革命和产业变革的战略性技术，具有溢出带动性很强的“头雁”效应。
——2018年10月31日，在中共中央政治局第九次集体学习上的讲话
在2017年中国共产党与世界政党高层对话会上，习近平进一步强调人工智能的重要性。“今天互联网、大数据、云计算、量子卫星、人工智能迅猛发展，人类生活的关联前所未有。”

## Slide 7
高处的安全防护设施因材质强度不够，安装不良，磨损老化，装置失灵等问题。
对作业人员的危害：因夏季高温中暑而晕倒；因突遇大风、暴雨或冬季霜冻等打滑摔倒；或在照明光线不足的情况下从事夜间悬空作业，从而导致坠落，因此失去生命。
精神上的危害：高空作业所引起的精神紧张，长期得不到缓解和消除，由紧张引起的血压升高也得不到恢复，高血压发病率随工龄增长而明显增高。
长期精神紧张还会引起消化不良和身体免疫功能下降，患病毒性上呼吸道感染的机会也会增加。
项目背景
行业PPT模板http://www.1ppt.com/hangye/

## Slide 8
①．信号塔高度比较高，高度越高风越大，无人机的抗风性就得非常强，飞机不能有大幅度晃动；
②.信号塔的干扰性，会干扰到无人机的传感器，尤其是地磁传感器，导致无人机失控；
③.稳稳地取下然后换上灯泡的问题，机械臂大多是刚性的，无人机也不能太靠近信号塔，机械臂的尺寸又需要考虑。
项目现状

## Slide 9
作品简介
作品简介
作品简介
PART 02

## Slide 10
造型图
结构图
功能介绍
工作流程
作品简介

## Slide 11
造型图

## Slide 12
结构图
机械臂仰视

## Slide 13
扇叶保护罩
电机
着陆块

## Slide 16
功能介绍
利用自动伸缩机械臂为高空信号塔换灯泡。
利用摄像头5G红外成像扫描技术和无人机智能巡检平台等技术对高塔、高楼进行检测。

## Slide 17
工作流程
①、信号塔换检灯泡
②、5G红外探伤

## Slide 18
①
开始
结束
利用北醒激光雷达传感器精准定高
用下方云台摄像头观察是否在灯塔灯泡上方五米处
放出机械臂
判断灯泡是否既不会松脱也不会被夹碎
借助力感应探头，用合适的力度夹住灯泡
利用扭矩控制柔性软指机械手旋转5圈取下灯泡
判断灯泡是否既不会松脱也不会被夹碎
无人机用柔性软指机械手夹着灯泡飞下地面，放下旧灯泡
借助力感应探头，用合适的力度夹住新灯泡
利用北醒激光雷达传感器精准定高
用机械臂上红外精准摄像头找到灯泡准确位置
利用扭矩控制柔性软指机械手旋转5圈拧紧灯泡气囊机械爪
用机械臂上红外精准摄像头能否找到灯泡准确位置
判断灯泡是否成功取下
用下方云台摄像头观察是否在灯塔灯泡上方五米处
通过机械臂上红外摄像头判断是否找准
是
否
是
否
是
是
是
否
否
否
否
否
是
是

## Slide 19
开始
结束
通过手柄及下方摄像头操控无人机到达建筑物顶部
检测出问题后生成报告反应给相关部门拟定下一步整治和维修方案
通过对比照热图上的光斑以及摄像头反映回的现场照片，就可以精准确定渗漏水点、钢管等问题
对应的热力图和三维数字模型就显示在了无人机智能巡检平台上
利用机翼连杆上摄像头5G红外成像扫描技术检测建筑物
观察无人机智能巡检平台是否成像
利用北醒激光雷达传感器判断是否精准定高且与建筑物间隔5米左右
是
否
否
是
②

## Slide 20
作品创新
作品创新
作品创新
PART 03

## Slide 21
利用北醒激光雷达传感器精准定高；
无人机技术
五向视觉避障：前后视的双目视觉、下视双目+超声波和左右红外避障；
机身采用高强度碳纤维一体成型结构，主机壳设计成圆形结构并且表面做亮光喷油处理；
视频图像传输靠无线电传输信号，采用全新的OcuSync图传技术。
IMU：惯性测量单元，包含一个三轴加速度计和一个三轴陀螺仪，来测量飞机在三维空间中的角速度和加速度，并以此解算出物体的姿态；
视觉定位模块；
●
●
●
●
●
●

## Slide 22
7、
防护性能达IP65以上，增加温控系统，采用功能完善的高性能数DSP设计的光学材料透明球罩，双层隔阳隔热，配置雨刷；
2、
自带防雷器件，满足3KV以内的感应冲击，防浪涌冲击；
CMOS感光器/传感器；
配置双红外灯，红外夜视距离大于100米；
摄像系统技术
01
02
03
04
8、
4、
6、
5、
1、
3、
IC芯片；
RS485通讯控制，可在野外长时间运行，无需维护，系统支持iphoneAndroid系统手持设备监视可调镜头；
H.264 编码技术；
5G红外成像扫描技术;

## Slide 23
1、
柔性软指机械手为角度控制，扭矩监控，如遇到扭力值超出上限值(需人工设定)，会报警NG，以设定转速转动至设定扭矩后，拧紧完成；
2、
采用单杠插销技术，伸缩机构主要由伸缩岗，拔销机构，缸销等组成，吊臂内部有一根与基本臂几乎等长的液压缸；
3、
每节臂设置销孔，通过不同组合来实现臂长的不同，臂销的定位是通过精确的电子技术来进行的；
4、
采用柔性软指机械手，软爪的“手指”是由高分子硅胶柔性材料制作而成，通过充气实现弯曲形变，自适应地包覆住目标物体，可完成对异形、易损物品的柔性、无损抓取 。
机械臂技术
5、
柔性夹爪最高抓取精度能达到0.08毫米，最大可负重10KG。采用通用法兰的连接可以方便更换手指。

## Slide 24
产品不足与前景展望
产品不足与前景展望
产品不足与前景展望
PART 04

## Slide 25
不足
1、探伤摄像头无法伸缩；
2、机械爪不灵敏，无法进行精准操作；
3、需要飞两次才能换好摄像头；
产品的改进方向
1、探伤摄像头所在杆调整为可伸缩；
2、仿生柔性手臂；
3、模块化轻型气动机器人；
4、基于STM32的仿生机械手实现无线控制；
5、在主机下放置一个储存箱；

## Slide 26
由于采用模块化设计而极其灵活，仿生柔性手臂也可在极其狭小的空间中绕过障碍物工作。因而可实现直接的人机协作；
凭借这项创新的纤维技术，能够开发整个运动学系统的潜力。
正如在传统 SCARA 应用中一样，例如抓放工作。无需使用笼子或光栅之类的昂贵安全设备，缩短了修改时间，并且机器人可在不同位置灵活使用，使得生产过程极为灵活且具有成本效益。
未来展望

## Slide 27
高压电塔的维修不再需要工人登高，而是空中机械臂去维修；
总之，无人机的强大移动力加上机械臂的灵活操作，给这样的集成系统以无限的应用可能。
仓库中的高架货物的取得也由空中机械臂代劳，本机械可以大幅度节省检测时的人力成本，保障工人的安全；
此外，在救灾过程中，无人机不再只是探测，而是救援的一环。
未来展望

## Slide 28
未来，无所不能！
未来，无所不能！
未来，无所不能！