## Slide 1
一种新型模块化大葱移栽机
湖北汽车工业学院科技学院
汇报人： 张琪、李志森
2023年11月8日

## Slide 2
目 录
CONTENTS
01
设计背景
02
作品介绍
03
创新点

## Slide 3
1 设计背景
1.1 设计目的
大葱是一种常见的蔬菜，生长需要充足的光照和营养物质。在大葱生长过程中，如果一直停留在原来的土壤中，随着大葱的生长，土壤中的养分和水分会逐渐流失，无法满足大葱生长发育的需求。
因此，通过移栽，可以将土壤中的营养物质和水分重新补充充足，并且帮助大葱根系得到更好的土壤和水分，促进植株更加健康的生长。此外，移栽还有助于防止土壤中病菌和虫害的滋生，提高大葱的产量和质量。
使用机械化移栽，不仅能够大大减少人工移植的劳动成本；也可以确保所有葱苗的移栽种植水平一致，从而提高大葱的整体品质，提高获利

## Slide 4
1 设计背景
1.1 大葱移栽
葱苗尺寸
据葱苗的大小和长短分成3级：一级苗株高60厘米以上，葱白长约30厘米，直径1.5厘米以上；二级苗株高约50厘米，葱白长约25厘米，直径1厘米；其余的为三级苗。大苗应略稀植，小苗稍密植。
起垄的尺寸
垄的高低、垄距、垄向因作物种类、土质、气候条件和地势等而异。垄的横断面近似等腰梯形。中国东北地区的方头垄，垄台高约16～20厘米，垄距一般为60～70厘米。
栽植密度，行距90cm，株距4cm，每亩栽植18000-20000株。
移栽深度，为3-5公分。

## Slide 5
1 . 设计背景
1.2 市场现状
自动大葱移栽机
人工大葱移栽机

## Slide 6
1 . 设计背景
1.3 市场不足
需要厂家指定育苗盘或育苗带，前期投入成本很大
需要人工将秧苗投入旋转投苗盘中

## Slide 7
2 . 作品介绍
移栽机

## Slide 8
2 . 作品介绍
垄面成型装置是由1.横板、2.滚筒、3.滑槽、4.滑块、5.锥形块、6.齿形板等所组成。当小车运动时，前方的两个横板起到起垄的作用，之后由滚筒将起垄好的土压平，最后由后边的锥形块对起好垄的土开一个10mm的沟。通过调节齿形板的位置可以调节起垄的高度。

## Slide 9
2.作品介绍
覆土装置主要由1.覆土臂、2.圆柱齿轮、3.扇形齿轮、4.电机等组成。在工作时由电机带动圆柱齿轮使扇形齿轮转动，扇形齿轮带动下方的圆柱齿轮转动后带动销转动让覆土臂做往复运动。
覆土装置

## Slide 10
2.作品介绍
整车传动机构由1.电机、2.圆锥齿轮、3.圆柱齿轮、4.传动轴等组成。运动时由电机带动后轮的圆柱齿轮，圆柱齿轮相互配合带动传动轴转动后传到各个轮上。
整车传动机构

## Slide 11
2.作品介绍
起垄
移栽
分苗
覆土
电机带动齿轮使各个齿轮相互配合带动覆土臂做往复运动完成覆土。
在播种前小车前方的垄面成型装置先进行起垄，后锥形块在垄面上开一个(10一15） mm的槽。
移栽装置在根据小车的车速和晒盘的转速控制每次从漏斗内落下大葱葱苗
分苗

## Slide 12
3.创新点
创新点1：一种能够自由调节垄高的垄面装置。
起垄的高度会根据包括气温、光照、土壤水分和株型等。其中,气温和光照是影响大葱生长发育的主要因素。因此在不同地区移植时的垄高是不同的。
通过调节齿形板的位置可以调节起垄的高度。

## Slide 13
恳请各位老师批评指正