## Slide 1
一种可调式起垄高度的白萝卜精准播种自动化机械车

## Slide 2
目录
01
设计背景
02
03
04
作品介绍
作品创新点
实物展示

## Slide 3
01
设计背景

## Slide 4
01
项目背景
数据显示，我国萝卜种植面积占世界萝卜总种植面积的40%左右，总产量则33%以上，是当之无愧的世界第一大萝卜生产国。萝卜是劳动密集型栽培作物，存在着生产季节性强、用工多、人工作业劳动强度大、作业效率低等问题。

## Slide 5
01
白萝卜栽培技术
萝卜播种时要严格控制播种深度，一般在10-15mm左右，播种太深，子叶不能破土而被闷死，播种太浅则在浇灌过程中会将种子冲走导致出苗不全不齐现象。
1、播种深度
2、温度
白萝卜属于半耐寒性蔬菜，喜温和凉爽、温差较大的气候。2至3摄氏度时种子就可发芽，发芽适宜温度为20至25摄氏度。幼苗期可耐25摄氏度左右高温和短时间零下2至3摄氏度的低温。
3、水分
白萝卜虽然根系较深，但叶片较大，故不耐旱。土壤湿度以最大持水量的百分之65至80，此时发芽率最高且水分过多，易造成烂根。水分供应不均也容易造成肉质根开裂。
4、每穴种子数
可用穴播或条播法进行，每穴中放入3-4粒种子就行，条播的话，要把种子播撒均匀一些，播种后要覆土2cm的深度，不要覆土太厚，土壤层太厚的话，种子的出芽速度就会变慢，并且出芽率在一定程度上也会降低。

## Slide 6
01
播种作物介绍
在众多蔬菜中，萝卜是我国第二大蔬菜，在我国已经有2700多年的栽培历史， 类型十分丰富，各生态区域均有适合本区域消费习惯和不同及机械生长的传统地方品种并且可以四季供应，所以对于萝卜生产的机械化实现是很有意义的。白萝卜属于根茎类蔬菜，十字花科萝卜属植物，在我国已有上千年的种植史，是我们的主要蔬菜之一。白萝卜是一种常见的蔬菜，可生食亦可熟食，略带辛辣味，其具有很高的营养、药膳和食用价值。白萝卜营养丰富，兼具食用价值和医疗价值，其味道鲜美，营养丰富，含有芥子油、钙、铁、维生素、C、B1、B2等。
白萝卜种子图

## Slide 7
01
萝卜种植技术
它有着起垄、播种、覆土、压实、浇水的功能并且是多垄式的。其应用于大型农田的播种工作，现阶段已经发展成熟并且进行大规模的应用
气吸式播种机：其能够一次性、高效率完成白萝卜的起垄、播种、镇压作业，有效的提高了白萝卜种植的作业效率
步犁加人工点种方式播种萝卜。
国内
国外

## Slide 8
01
萝卜种植技术
步犁加人工点种方式
费时、费力、效率低
大型播种机
气吸式播种机
优点：它有着起垄、播种、覆土、压实、浇水的功能并且是多垄式的。其应用于大型农田的播种工作，现阶段已经发展成熟并且进行大规模的应用。
优点：其能够一次性、高效率完成白萝卜的起垄、播种、镇压作业，有效的提高了白萝卜种植的作业效率
缺点：体型过大无法应用于小型农田与小型大棚中。
缺点：精量播种效率欠佳
起垄效果不理想

## Slide 9
01
精量播种效率欠佳
I love you more than I've ever loved any woman. And I've waited longer for you than I've waited for any woman.
精量播种效率欠佳：气吸式白萝卜播种机播种装置的工作原理是风机由发动机带动并运动的，其产生的风力使种子在负压的作用下吸附在吸种盘上。田间作业时，播种车的油门难免会有大小的变化。随着油门的大小的变化，供油量发生变化，供油量大，发动机转速快，风机跟着转速加快，风力变大；供油量小，发动机转速慢，风机转速变慢，风力变小。因为风力不稳定，造成吸种孔的吸力不稳定，从而导致出现漏吸和多吸种子现象以致漏播和多播。大规模种植的时候，漏播和多播现象造成的损失是巨大的，这也是本机器没有得到很好的推广的关键所在。漏播会造成减产，多播会导致白萝卜根茎相互挤压影响产品品质，如若补苗或者间苗的话将会增加劳动力成本。
图为白萝卜出苗情况 红圈为未出苗（漏播）现象 蓝圈为多出苗（多播）现象

## Slide 10
01
起垄效果不理想
I love you more than I've ever loved any woman. And I've waited longer for you than I've waited for any woman.
起垄栽培因其能提高地温，增加土壤透气性，能够促进蔬菜根系生长发育。 气吸式播种机起垄效果不理想，垄高度低、宽度大，垄沟过窄、过浅。起垄效果如图一 。起垄播种的一个重要目的就是为了利于根茎作物的膨胀生长，但是气吸式播种机起垄效果不好。起垄宽度大、高度低也不利于提高地温，增加土壤透气性。 另外，起垄高度不够的话，灌溉不方便，水流过大容易冲坏垄体、冲偏垄上的种子。 如右图二可以看出灌溉之后垄体变小很多。因此改进起垄机构，提高机器起垄效果是很有必要的。
图一气吸式播种机的起垄效果图
图二灌溉后垄型状况

## Slide 11
01
项目背景
I love you more than I've ever loved any woman. And I've waited longer for you than I've waited for any woman.
为此我们所设计的一种可调式起垄高度的白萝卜精准播种自动化机械小车其前端的垄面成型装置能够调节垄的高度且运动时起到疏松土壤的作用。而且起垄装置里的锥形块能够在刚起好的垄面上开一个（10-15mm）槽方便白萝卜种子种下，同时播种机构在每20厘米会播3-4个种子以确保种子的存活率，之后再由覆土机构进行覆土，最后由小车后方的滚子将土压实。

## Slide 12
02
作品介绍
.

## Slide 13
02
小车的渲染图

## Slide 14
02
垄面成型装置
垄面成型装置是由1.横板、2.滚筒、3.滑槽、4.滑块、5.锥形块、6.齿形板等所组成。当小车运动时，前方的两个横板起到起垄的作用，之后由滚筒将起垄好的土压平，最后由后边的锥形块对起好垄的土开一个10mm的沟。通过调节齿形板的位置可以调节起垄的高度。

## Slide 15
02
播种装置
播种装置是由1.漏斗、2.筛选齿轮、3.转盘、4.电机、5.齿轮、6.传动轴等所组成。工作时电机带动齿轮转动，圆椎齿轮，圆柱齿轮，传动轴相互配合带动转盘转动转盘中的白萝卜种子会随着一起运动，当转到筛选滚轮下方时，白萝卜种子会掉落到漏斗里之后落入洞穴中。播种装置的电机选择是根据小车车速与每穴需要多少粒种子决定的。

## Slide 16
02
覆土装置
覆土装置主要由1.覆土臂、2.圆柱齿轮、3.扇形齿轮、4.电机等组成。在工作时由电机带动圆柱齿轮使扇形齿轮转动，扇形齿轮带动下方的圆柱齿轮转动后带动销转动让覆土臂做往复运动。

## Slide 17
02
整车传动机构
整车传动机构由1.电机、2.圆锥齿轮、3.圆柱齿轮、4.传动轴等组成。运动时由电机带动后轮的圆柱齿轮，圆柱齿轮相互配合带动传动轴转动后传到各个轮上。

## Slide 18
02
小车播种流程图
起垄
覆土
播种
压实
在播种前小车前方的垄面成型装置先进行起垄，后锥形块在垄面上开一个(10一15） mm的槽。
播种装置在根据小车的车速和晒盘的转速控制每次从漏斗内落下3粒白萝卜种子
电机带动齿轮使各个齿轮相互配合带动覆土臂做往复运动完成覆土。
小车后面的滚子在垄面上滚动，将松土压实。

## Slide 19
03
作品创新点

## Slide 20
03
作品创新点一
创新点：一种能够自由调节垄高的垄面装置。
起垄的高度会根据包括气温、光照、土壤水分和株型等。其中,气温和光照是影响玉米生长发育的主要因素。因此在温室大棚里种植白萝卜时的垄高和农村外围田地种植白萝卜时的垄高是不一样的。
通过调节齿形板的位置可以调节起垄的高度。

## Slide 21
03
作品创新点二
创新点：能够实现每穴精准播种3-4颗白萝卜种子。
根据小车的车速与每穴要播3粒种子的数量，确定电动机的功率从而控制筛选盘的转速，因此实现每穴播种3粒白萝卜种子。

## Slide 22
03
应用前景
simaw从中国的角度来看，2023年中国萝卜种植面积及产量也将有所增加。根据国家统计局最新公布的统计数据，2020年中国萝卜种植面积约为1.2亿亩，产量约为1.81万万吨，到2023年，中国萝卜种植面积有望达到1.3亿亩，产量有望达到2.06万万吨，相比2020年增长幅度达14.7%，表明中国萝卜种植投入将会稳步增加，萝卜种植面积及产量的增长有望对中国萝卜市场的发展产生积极作用。
此外，随着人口的增长及饮食消费习惯的改变，2023年全球及中国的萝卜种植业将迎来蓬勃发展的新机遇。美国国家蔬菜研究所(US National Vegetable Research Laboratories)负责人哈特曼指出，“在人口不断增加的背景下，萝卜将持续成为一种常用的蔬菜，而特定种类的萝卜方面，如包括红萝卜、苋菜等将会有更多消费者选择。”此外，随着温室蔬菜的发展，萝卜也将受到越来越多的追捧，对萝卜供需的总量将呈上升趋势。

## Slide 23
THANK YOU
END